## Slide 1
배경
ㆍ기계제어의 80% 이상은 PID제어로 이루어져 있고, 드론도 마찬가지
ㆍPID제어는 비선형 시스템의 제어가 어려움
ㆍ최근, 고정부가 회전하는 프로펠러를 가진 쿼드롭터가 연구됨
목적
ㆍX-axis Position을 Input으로 한 PID 제어에서 드론 내부 정보를 추가해 더 효율적인 회귀분석, 강화학습 모델 구축
1. 배경 및 목적
소속 : 산업경영공학과 지도 교수 : 안선응
팀명 : 최강빈정 팀원 : 강상엽, 정의연, 김용현, 최여준
회귀분석과 강화학습을 사용하여
드론의 호버링 안정성 향상
결론
ㆍ회귀분석을 통해 기존 연구보다 노이즈 제거, 성능 향상
ㆍ강화학습의 경향성으로 미루어 볼 때 모델 수정시 적절한 학습을 할 것이라 기대됨
발전 사항
ㆍ강화학습의 적절한 Hyper Parameters 설정
ㆍPID 제어를 강화학습으로 대체하여 더 Robust한 제어기 설계
4. 프로젝트 수행 결과
Set
Linear Regression
model
바람 변화에
따른 드론
데이터 수집
표준화 등 데이터 전처리
&
Hyper Parameter Fitting
Ad
ㆍSAC(Soft Actor Critic) : 기존 RL은 Sampling, Hyper Parameter Setting에 어려움이 있어 Real World Task에 부적절했다. SAC는 이를 해결하기 위해 Off-policy, Max entropy를 목적으로 연구되었다.
② 강화학습
3. 프로젝트 진행 과정
ㆍMatlab에서 제공한 드론 모델에 프로펠러 고정부 회전 기능이 추가된 시뮬레이션 모델
시뮬레이션
2. 드론 모델
프로세스
① 회귀분석
데이터 수집
Data
Pre-
process
OLS
State,
Reward, etc
알고리즘 선정
Set Hyper
Pramiters
SAC
Learning
Matlab
Simulation
기존 PID제어와 비교
Regree-sion
회귀분석 모델링
강화학습 모델링
데이터
전처리
모델 학습
결과 예측
모델 적용
모델 학습
바람 영향에 따른 여러 Test 진행
안정성 평가
4. 프로젝트 수행 결과
① 회귀분석
Result | Value |  |  | coef
Observations | 990450 |  | Intercept | -0.1221
 | 0.992 |  |  | -0.0859
Ad | 0.992 |  |  | 0.0928
F-statisitc | 3.263e+07 |  |  | 0.0013
P-value(F) | 0.00 |  | Previous Angle | 3.5579
Result | Value |  |  | coef
Observations | 990450 |  | Intercept | -0.1221
 | 0.992 |  |  | -0.0859
 | 0.992 |  |  | 0.0928
F-statisitc | 3.263e+07 |  |  | 0.0013
P-value(F) | 0.00 |  | Previous Angle | 3.5579
모델 구축
ㆍ데이터는 바람 세기(0 ~ 4.5m/s)별 각 2500개씩(0.01초) 추출
ㆍLabel은 기존 PID 제어기의 결과값(Angle)
모델 적용 전/후 테스트 (3m/s), (Ratio = 7:3)
전 후